## Slide 1: Conectividad y eficiencia operacional de las terminales de transporte de Bogotá D.C.
Abril 30 de 2021

## Slide 2: Terminal Norte: Operación rutas sabaneras

## Slide 3
Corredor Norte
  2.000 despachos/día de rutas de influencia (sabaneros).
El 20% operan a través de la Terminal Satélite Norte (400 despachos/día)
Infraestructura existente de TTSA permite incrementar la operación, pasando del 20% al 54% de los despachos del corredor Norte.
Chía (680 despachos/día).
OPERACIÓN ACTUAL
OPERACIÓN DESEADA
Operación rutas sabaneras

## Slide 4
Nuevo Patio operativo:
  2.500 m2
  22 bahías de parqueo
    20% actual = 7 bahías
    34% adicional = 15 bahías
OPORTUNIDADES
SOLICITUD
Operación rutas sabaneras
Aprovechamiento infraestructura Terminal Satélite Norte
Disminución de la congestión en el Portal Norte TM Calle 170
                34% de vehículos sabaneros despejados del Portal
                680 nuevos despachos /día operando desde la Terminal Norte
Mesa de trabajo TMSA + SDM para ofrecer rutas alimentadoras desde Portal Norte hasta Terminal Satélite Norte.
Notes: Aclarar que para el caso de la Terminal Norte, es un tema de aprovechamiento de infraestructura
Aumento de ingresos de la Terminal Norte: $1.400.000/día
Aumento de 540’000.000 de ingresos anuales
Para TM tiene como beneficio.

## Slide 5: SISTEMA DE INFORMACIÓN - DATOS DE OPERACIÓN
*Operación de influencia incrementaría en 680 vehículos/día
Con corte 28 de abril 2021
*

## Slide 6: II. Terminal Sur: Uso del carril exclusivo

## Slide 7: Situación: antecedentes (últimos 6 años)
Cierre del cruce en temporada alta y baja – plan éxodo y retorno, dando prioridad a vehículos particulares y al transporte masivo en la Autopista Sur.
El giro solamente es habilitado de manera intermitente o en horas de la noche cuando la hora pico baja (Desde las 9 o 10pm hasta las 5 o 6am).
Giro a la izquierda de la Autopista Sur hacia Av. Agoberto Mejía
Autopista Sur – Sentido Soacha - Bogotá
Terminal Satélite del Sur
Conformación de paraderos ilegales y descenso en vía
II. Terminal Sur: cierre de giro izquierdo
*Trayecto Av.59 Sur. retorno Avenida Villavicencio, 40 minutos.

## Slide 8
Cobros excesivos en los servicios de taxis que establecen “paraderos”
Se conforman paraderos ilegales en las vías y barrios que generan impacto en la movilidad y otros fenómenos de impacto social.
1.
Inseguridad para el usuario por descensos en las vías (personal y vial).
3.
Usuarios expuestos a las condiciones climáticas.
2.
4.
II. Terminal Sur: cierre de giro - consecuencias para el usuario

## Slide 9: Cierre del cruce de la Autopista Sur con Av. Agoberto Mejía (Av. Bosa)
Descenso en vía
Paradero ilegal – Estación de Servicio Primax
Paradero ilegal - El Tierrero
Infraestructura de la Terminal del Sur – Zona de descensos sin utilizar.
Sótano Zona de asignación de taxis
Plataformas de descensos
Sótano Parqueadero
II. Terminal Sur: consecuencias para el usuario
a)
b)
c)

## Slide 10
Ausencia del ingreso de vehículos intermunicipales a realizar el descenso de los pasajeros.
Reducción de los ingresos por concepto de los servicios conexos (taxis y baños).
Afectación a los locales comerciales que prestan servicio a los pasajeros para desarrollar su actividad económica.
3.745m2 de infraestructura desaprovechada, que incluye descensos, taxis y parqueadero.
1.
2.
3.
4.
Afectación de la imagen institucional.
5.
II. Terminal Sur: consecuencias para la Terminal

## Slide 11: Histórico de despachos de taxi Terminal Satélite Sur
Chart: Total despachos 2011-2021
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Total de despachos | 272909 | 304099 | 312804 | 231212 | 191961.36 | 163933 | 146970 | 133429 | 203742 | 74528 | 19784
*Despachos de taxis asociados a descensos de pasajeros
**Con corte a 28 de abril 2021.
Notes: Datos de 2019, corresponden a controles estrictos de la PONAL para evitar descensos en la Autopista SUR, sentido sur-norte. Adicionalmente, fue el año de mayor operación de la TTB.S.A
No existen registros de descensos de llegada, por lo cual

## Slide 12
Permitir compartir el carril exclusivo de TM en un tramo por definir, para que dichos vehículos mediante un control regulado puedan realizar el giro e ingresar a la Terminal.
Coordinación con Secretaría de Movilidad y Transmilenio S.A.
II. Terminal del Sur:
Situación deseada
Notes: Solicitar apoyo de simulación del equipo de Microsimulación TM.
Considerar la posibilidad de tener horas de apertura del carril exclusivo, en horas valle del sistema TM.
Decreto

## Slide 13: III. Terminal Salitre: Rutas complementarias y conectividad vial

## Slide 14
● Situación actual:
No existen rutas complementarias desde las troncales de Transmilenio.
Se identifican las siguientes rutas del SITP zonal: H700 Bellavista, 950 El Tuno, K803 Terminal Salitre, B901 Mirandela.
● Situación deseada:
Disposición de un servicio circular complementario que le permita a los usuarios del servicio público realizar conexión con vías troncales u otros servicios de transporte.
● Solicitud:
Mesa de trabajo con TMSA y SDM donde se considere:
Posibilidad de prestar el servicio de ruta circular a las troncales de Transmilenio.
Ampliación de la ruta original (TC18) a la Av. Calle 13
III. Terminal Salitre: rutas complementarias
Situación deseada:
Extensión de ruta TC18 hasta Av. Calle 13
AC 13
Notes: Incorporai

## Slide 15: Comparativo despachos de taxi Terminal Salitre
Chart: Meses
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019 | 117269 | 124967 | 116264 | 102453 | 138979 | 126148 | 113761 | 126891 | 119353 | 126645
2020 | 67056 | 0 | 734 | 15936 | 22195 | 27242 | 50655 | 66669 | 71439 | 78030
Usuarios del servicios de taxi que potencialmente pueden migrar a servicio de transporte público colectivo, con mejor conectividad.
Opción económica de servicio de transporte, adecuada al perfil de usuario de la Terminal

## Slide 16
III. Conectividad vial de la Terminal Salitre
Transversal 69
Av. Rojas
Av. la Esperanza
Terminal
Salitre
Enlaces viales propuestos (solicitud al IDU)
1
2
1
2
Evita el sobre recorrido hasta la Av. Boyacá, incluyendo dos orejas.
Permite la llegada de usuarios directamente a los módulos de la Terminal.
Situación actual

## Slide 17: IV. Oportunidad Terminal Estación metro Calle 72

## Slide 18
IV. Servicios corredor: La Calera
SITUACIÓN ACTUAL
Operación corredor Nororiental (La Calera – R. Guavio)
  Calle 72 con Carrera 13.
  Ausencia de infraestructura y del servicio de Terminal de Transporte.
                Autorización Resolución 540/2009 – SDM
            4 empresas prestando los servicios, con 200 despachos/día - operación circular
SITUACIÓN DESEADA (AIM – Área de Integración Modal)
  Operación integrada al Sistema Metro operada por TTB.S.A.
  Aplicación del Programa de Seguridad Vial – Conductores
  Control de alistamiento vehicular - POLCA
BENEFICIOS
Infraestructura de calidad para usuarios y prestadores del servicio
Estándares de seguridad vial para la prestación del servicio.
Ordenamiento del tráfico en la zona.
Estación 16. Calle 72 Calle 74
Metro de Bogotá
*Solicitud Empresa Metro: Ubicación de predio para operación

## Slide 19: Gracias
Terminal Salitre (Central):
Diagonal 23 # 69 - 11
Terminal Satélite del Sur:
Calle 57Q #75F - 82
Terminal Satélite del Norte:
Calle 192 # 19-43